# 实验四十六  气体压缩使温度升高

## 实验目的

理解功与能的转化。

## 实验原理

气体压缩，外界对气体做功，气体的内能增加，温度升高。

## 实验器材

朗威®DISLab、计算机、注射器、座架。

## 实验装置图

见图46-1。

## 实验过程与数据分析

- 将温度传感器接入数据采集器，向后拉动注射器的活塞，把传感器的探针插入注射器内（可用热水适当浸泡注射器前端以便于探针插入）；

- 将采样频率调节为“20”，显示方式选择为“示波”；

- 用力快速压缩注射器的活塞，可观察到温度升高现象，升温幅度在2~4℃之间（图46-2）；

- 实验结果显示：气体在受到压缩时，内能增加，温度升高。

## 建议

在学生中组织比赛，看谁的压缩升温效果更明显（要注意保护探针，不要用力过猛造成探针弯曲或折断）。

# Text boxes

图46-1  实验装置图

图46-2  气体受压缩后的温度图线